## Slide 1: Modélisation VHDL d’un chemin des données

## Slide 2: Modélisation VHDL d’un chemin des données: sujets de ce thème
Code VHDL des composantes d'un chemin des données:
  multiplexeurs
  registres à chargement parallèle
  fonctions arithmétiques
  fonctions logiques
  comparateurs
  registres à décalage
  compteurs

## Slide 3: Composante de chemins des données #1: le multiplexeur
Un multiplexeur permet de choisir un seul signal à partir d’un ensemble de signaux, selon la valeur d’un signal de contrôle.
Un multiplexeur a :
  un groupe de signaux d’entrée D;
  un groupe de signaux de contrôle S (pour sélection); et,
  un signal de sortie F.
Le signal de sortie est égal au signal d’entrée choisi par les signaux de contrôle.
où mk est un minterme formé par la kième combinaison de signaux de contrôle S.

## Slide 4: Composante de chemins des données #1: le multiplexeur
Description comportementale très compacte.
Normalement on ne décrirait pas un multiplexeur dans une entité séparée, on utiliserait plutôt ce patron de code dans un module, un énoncé if-else, ou un énoncé case.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity mux21 is
port(D0, D1, S : in STD_LOGIC; F : out STD_LOGIC);
end mux21;
architecture flotDeDonnees of mux21 is
begin
with S select
F <= D0 when '0', D1 when others;
end flotDeDonnees;
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity mux is
generic (
n : positive := 3 -- nombre de signaux de contrôle
);
port (
D : in std_logic_vector(2 ** n - 1 downto 0);
S: in unsigned(n - 1 downto 0);
F : out std_logic
);
end mux;
architecture comportementale of mux is
begin
process (D, S)
begin
F <= D(to_integer(S));
end process;
end comportementale;

## Slide 5: Composante de chemins des données #2: le registre à chargement parallèle
Un registre est l’élément à mémoire de base pour des données. Il est utilisé pour entreposer une information encodée sur un groupe de bits.
Un registre est composé d’un groupe de bascules contrôlées par une horloge commune et dont les entrées et sorties partagent un identificateur commun. Chaque bascule du registre est différenciée des autres par un indice unique.
Un registre à chargement parallèle comporte un signal de chargement qui permet de choisir quand le registre doit être chargé.

## Slide 6: Composante de chemins des données #2: le registre à chargement parallèle
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity registre is
generic (
W : integer := 4
);
port(
reset, CLK, charge : in STD_LOGIC;
D : in STD_LOGIC_VECTOR(W - 1 downto 0);
Q : out STD_LOGIC_VECTOR(W - 1 downto 0)
);
end registre;
architecture arch of registre is
begin
process (CLK, reset)
begin
if reset = '0' then
Q <= (others => '0');
elsif rising_edge(CLK) then
if charge = '1' then
Q <= D;
end if;
end if;
end process;
end arch;

## Slide 7: Composante de chemins des données #3: les unités fonctionnelles
Les unités fonctionnelles peuvent inclure, entre autres:
  les opérations arithmétiques, dont l’addition, la soustraction et la multiplication;
  le décalage vers la droite par n bits (= ÷ 2n) ou la gauche (= × 2n), et le modulo 2n;
  les opérations logiques;
  la comparaison de deux valeurs ou d’une valeur avec une constante; et,
  le minimum et le maximum.

## Slide 8: Types VHDL à utiliser pour la synthèse
real: ça dépend
  pour des valeurs constantes: ok
  pour des registres et valeurs intermédiaires: non! trop précis et pas synthétisable.
integer, natural, positive: acceptables
  Bien supportés par les synthétiseurs pour les opérations arithmétiques.
  Bonne abstraction par rapport à un vecteur de bits.
  Important de spécifier la gamme de valeurs possibles de façon à contraindre les ressources matérielles utilisées pour les représenter. Par défaut: 32 bits pour chaque signal.
signed, unsigned: acceptables
  Définis dans le package normalisé numeric_std, comme des tableaux de std_logic.
  Bien supportés par les outils de synthèse: un fil/un registre par bit
  Le package numeric_std redéfinit les opérateurs de VHDL pour ces deux types.
std_logic_vector: pas pour l’arithmétique
  Défini dans le package std_logic_1164 comme un tableau de std_logic.
  Des packages populaires incluent des définitions pour les opérations arithmétiques, mais ils ne sont pas normalisés et leur utilisation n’est pas recommandée pour représenter des nombres.

## Slide 9: Composante de chemins des données #3: unités fonctionnelles - ALU
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity unitearithmetique is
generic (
W : positive := 8 -- largeur des opérandes
);
port(
A, B : in signed(W - 1 downto 0); -- les opérandes
choix : in std_logic_vector(2 downto 0); -- l’opération à faire
F : out signed(W - 1 downto 0) -- le résultat
);
end unitearithmetique;
architecture arch of unitearithmetique is
begin
process(A, B, choix)
variable t : signed(2 * W - 1 downto 0);
begin
t := A * B;
case to_integer(unsigned(choix)) is
when 0 => F <= A + B;
when 1 => F <= A - B;
when 2 => F <= A + B + 1;
when 3 => F <= A + 1;
when 4 => F <= abs(A);
when 5 => F <= -A;
when 6 => F <= t(2 * W - 1 downto W);
when 7 => F <= t(W - 1 downto 0);
when others => F <= (others => 'X');
end case;
end process;
end arch;
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity unitelogique is
generic (
W : positive := 8 -- largeur des opérandes
);
port(
A, B : in std_logic_vector(W - 1 downto 0); -- les opérandes
choix : in std_logic_vector(2 downto 0); -- l’opération à faire
F : out std_logic_vector(W - 1 downto 0) -- le résultat
);
end unitelogique;
architecture arch of unitelogique is
begin
process(A, B, choix)
begin
case to_integer(unsigned(choix)) is
when 0 => F <= A and B;
when 1 => F <= A or B;
when 2 => F <= A nand B;
when 3 => F <= A nor B;
when 4 => F <= A xor B;
when 5 => F <= A xnor B;
when 6 => F <= not(A);
when 7 => F <= not(B);
when others => F <= (others => 'X');
end case;
end process;
end arch;

## Slide 10: Composante de chemins des données #3: unités fonctionnelles - comparateurs
Un comparateur permet de comparer les grandeurs relatives de deux valeurs et d’identifier leur égalité éventuelle.
Ce type de circuit est essentiel dans un microprocesseur pour pouvoir effectuer des branchements conditionnels.
Les opérateurs de VHDL pour la comparaison sont =, /=, <, <=, >, et >=. Dans chaque cas le résultat de la comparaison est de type boolean.
Comme pour les opérations arithmétiques, le type des opérandes est critique et peut déterminer la valeur de la comparaison.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity comparateur is
generic (
W : positive := 8 -- largeur des opérandes
);
port(
A, B : in signed(W - 1 downto 0);
eq, neq, gt, lt, ge, le : out std_logic
);
end comparateur;
architecture arch of comparateur is
begin
eq <= '1' when A = B else '0';
neq <= '1' when A /= B else '0';
gt <= '1' when A > B else '0';
lt <= '1' when A < B else '0';
ge <= '1' when A >= B else '0';
le <= '1' when A <= B else '0';
end arch;

## Slide 11: Composante de chemins des données #4: le registre à décalage
Un registre à décalage peut décaler ses bits vers la gauche ou la droite.
Un registre à décalage de 1 position peut être construit par une cascade de bascules D dont la sortie est reliée à l’entrée de la bascule suivante.
Un registre à décalage peut être utilisé pour faire une conversion entre les formats série et parallèle et est donc une composante fondamentale de plusieurs circuits de communication.
Mode | Effet
00 | Mémoire
01 | Chargement
10 | Décale gauche
11 | Décale droite

## Slide 12: Composante de chemins des données #4: le registre à décalage
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity registreadecalage is
generic (
W : integer := 8 -- nombre de bits du registre
);
port(
CLK, reset : in STD_LOGIC;
mode : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0); -- mode
entreeSerie : in STD_LOGIC; -- entree serielle
D : in STD_LOGIC_VECTOR(W - 1 downto 0);
Q : out STD_LOGIC_VECTOR(W - 1 downto 0)
);
end registreadecalage;
architecture arch of registreadecalage is
begin
process (CLK, reset)
variable Qinterne : STD_LOGIC_VECTOR(W - 1 downto 0);
begin
if reset='0' then
Qinterne := (others => '0');
Q <= (others => '0');
elsif CLK='1' and CLK'event then
case mode is
when "00" => -- garde
Qinterne := Qinterne;
when "01" => -- charge
Qinterne := D;
when "10" => -- decale gauche
Qinterne := Qinterne(W - 2 downto 0) & entreeSerie;
when "11" => -- decale droite
Qinterne := entreeSerie & Qinterne(W - 1 downto 1);
when others =>
Qinterne := Qinterne;
end case;
Q <= Qinterne;
end if;
end process;
end arch;

## Slide 13: Composante de chemins des données #5: compteurs
Un compteur compte le nombre d’occurrences d’un événement.
Un compteur est habituellement composé d’un registre couplé à un circuit combinatoire qui calcule la prochaine valeur du compte en fonction de sa valeur présente.
En plus de la séquence suivie, les compteurs peuvent être caractérisés par :
  La valeur de réinitialisation (souvent 0).
  La direction du compte (le haut, le bas ou les deux).
  L’incrément du compte.
  Le chargement parallèle d’une valeur de compte.
  Une entrée ou une sortie sérielle.
Quelques types de compteurs:
  Compteur binaire. Progression monotone : 000, 001, 010, 011, …, 101, 110, 111, 000, 001, etc. Un compteur binaire à n bits a 2n états différents.
  Compteur modulo-n. Ce compteur est réinitialisé à zéro dès qu’une valeur spécifiée est atteinte. Cas particulier: compteur BCD: 0000, 0001, … 1000, 1001, 0000, …;
  Compteur à anneau. 0001, 0010, 0100, 1000, 0001, 0010, etc. Peut entrer dans une séquence d’états interdits si une erreur se produit.
  Compteur Johnson. 0000, 0001, 0011, 0111, 1111, 1110, 1100, 1000, 0000, 0001, …
  Compteur à séquence arbitraire. L’utilisateur détermine la séquence, comme par exemple 0, 3, 1, 4, 2, 6, 0, 3, 1, etc.

## Slide 14: Composante de chemins des données #5: compteurs
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity compteurSynchrone is
generic (
W : integer := 4 -- nombre de bits du compteur
);
port(
reset : in STD_LOGIC;
CLK : in STD_LOGIC;
mode : in unsigned(1 downto 0);
D : in unsigned(W - 1 downto 0);
Q : out unsigned(W - 1 downto 0)
);
end compteurSynchrone;
architecture comportementale of compteurSynchrone is
begin
process (CLK, reset)
variable Qinterne : unsigned(W - 1 downto 0);
begin
if reset='0' then
Qinterne := (others => '0');
elsif CLK='1' and CLK'event then
case mode is
when "01" => Qinterne := Qinterne + 1;
when "10" => Qinterne := Qinterne - 1;
when "11" => Qinterne := D;
when others => Qinterne := Qinterne;
end case;
end if;
Q <= Qinterne;
end process;
end comportementale;

## Slide 15: Vous devriez maintenant être capable de …
Donner le code VHDL correspondant à des micro-opérations. (B3)
Modéliser en VHDL les composantes suivantes d'un chemin des données: multiplexeurs, registres à chargement parallèle, registres à décalage, fonctions arithmétiques, fonctions logiques et comparateurs. (B3)
Donner le code VHDL d’un compteur rencontrant des spécifications particulières en termes de valeur de chargement, valeur initiale, direction de compte, intervalle de compte ou compte arbitraire. (B3)
Code | Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1 | Connaissance - mémoriser de l’information.
B2 | Compréhension – interpréter l’information.
B3 | Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4 | Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5 | Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.