## Slide 1
Assignations conditionnelles/sélectives
Chapitre 3

## Slide 2
Assignations conditionnelles
Assignation concurrente
- Forme générale :
signal <= valeur when condition else autre valeur when autre condition
- Une seule cible peut être assignée
…;
- Les conditions sont sous-entendues
exclusives
- Mémorisation implicite lorsque toutes les conditions
ne sont
pas
listées

## Slide 3
Assignations conditionnelles
Assignation séquentielle
Forme générale :
-
If
condition then …
elsif
conditions
then…else
… end if;
Mémorisation
implicite
lorsque
toutes
les
conditions
ne
sont
pas
-
listées

## Slide 4
Assignations sélectives
Assignation concurrente
- Forme générale :
With sélecteur select signal
<= valeur when val_sel,
valeur when
val_sel2 …;
- Clause when others
définis
qui permet de préciser tous les
cas non
- Possibilité de regrouper plusieurs valeurs du sélecteur pour une
même assignation
« | »

## Slide 5
Assignations sélectives
Assignation séquentielle
- Forme générale :
Case sélecteur is when val_selec => instructions;
… end case;
- Possibilité de regrouper des valeurs de
sélection
- Attention aux clauses incomplètes pouvant
générer
des
latches
Utilisation
de
la
clause
when
others

## Slide 6
Assignations
sélectives
If
versus
case

## Slide 7
Assignations
sélectives
If
versus
case

## Slide 8
Exercice
Ecrire l’ensemble d’un fichier VHDL (Library, Entity,
Architecture)
qui
décrit un compteur COMPT5
qui compte
sur
3
bits
de
0
à
5
sur
front
montant
du
signal
d’horloge
clk

## Slide 9
Exercice
Ecrire l’ensemble d’un fichier VHDL (Library, Entity,
Architecture)
qui
décrit un compteur COMPT5
qui compte
sur
3
bits
de
0
à
5
sur
front
montant
du
signal
d’horloge
clk

## Slide 10
ETRS 511
Exercice
Modifier la description de l’exercice précédent pour que
lorsque l’entrée Load est
à ‘1’ la sortie du compteur prenne
la
valeur
de
l’entrée
Data
et
compte
à
partir
de
cette
valeur.

## Slide 11
Exercice
Modifier la description de l’exercice précédent pour que
lorsque l’entrée Load est
à ‘1’ la sortie du compteur prenne
la
valeur
de
l’entrée
Data
et
compte
à
partir
de
cette
valeur.

## Slide 12
Exercice
Ecrire l’ensemble d’un fichier VHDL (Library, Entity,
Architecture) qui décrit
un comparateur mettant la sortie
EGAL à ‘1’
lorsque les
entrées
A
et
B
(bus
de
8
bits)
sont
égales
et
à
‘0’
sinon.
Assignation concurrente

## Slide 13
Exercice
Ecrire l’ensemble d’un fichier VHDL (Library, Entity,
Architecture) qui décrit
un comparateur mettant la sortie
EGAL à ‘1’
lorsque les
entrées
A
et
B
(bus
de
8
bits)
sont
égales
et
à
‘0’
sinon.
Assignation concurrente

## Slide 14
Exercice
Assignation séquentielle

## Slide 15
Exercice
Ecrire l’ensemble d’un fichier VHDL (Library, Entity,
Architecture)
qui
décrit
un
décodeur
binaire
/
7
segments

## Slide 16
Exercice
Assignation concurrente

## Slide 17
Exercice
Assignation séquentielle

## Slide 18
Boucles loop
- Instruction séquentielle
- Forme générale :
For i in val_deb to val_fin loop
…
end
loop;
While
condition
loop…
end
loop;

## Slide 19
Exercice
Ecrire l’architecture d’un circuit qui inverse bit
par
bit
un
bus
data_in
de
8
bits
(
data_out
=
not
(data_in)
).

## Slide 20
Exercice
Ecrire l’architecture d’un circuit qui inverse bit
par
bit
un
bus
data_in
de
8
bits
(
data_out
=
not
(data_in)
).

## Slide 21
Composant
- Description structurelle : comment est réalisée la fonction
?
- Interconnexions
entre
des
composants
(component)
- Chaque composant a
une
entité et une
architecture propre

## Slide 22
Composant
- 3 façon de déclarer un composant :
- Toutes les paires entity/architecture sont déclarées
dans le même fichier
- La paire entity/architecture de chaque composant
déclarée dans un fichier qui lui est propre
est
- La structure du composant est déclarée dans
bibliothèque via un package
une

## Slide 23
Composant
Mise
en oeuvre
Ecrire l’entité et l’architecture du composant essai
fichier enregistrer à son nom (essai.vhd)
dans un
-
Dans le fichier du circuit principal tutu, déclarer le
-
composant
dans
l’architecture
avant
le
«
begin
»

## Slide 24
Composant
Mise
en oeuvre
Après le « begin
» de l’architecture, instancier
le
-
composant
avec
Port
Map()
(relier
les
fils)
Instanciation par position
Instanciation par nomination

## Slide 25
Exercice
Ecrire l’architecture du circuit TopLevel, contenant 3
composants Riri, Fifi et Loulou
dont
les
connexions
sont
schématisées ci-dessous
:
Clk
Datain_a
busa
Sortie
dout
H
Datain_b
c
a
Control
Riri TopLevel
H s 8
e Loulou
8
H
b
Fifi
b

## Slide 26
sig_interne2
Exercice

## Slide 27
Composant
Duplication automatique
- Syntaxe générale :
label
:
for
indice
in
val_debut
to
val_fin
generate
…
end
generate
label
;