## Slide 1
Chapitre4 : langage VHDL
Introduction
Avantages des langages de description de matériel
Flot de design
Caractéristiques du VHDL
Éléments structurels de base du VHDL









Entity, Architecture, Package, Library, Component
Type, Mode
Signal, Variable
Descriptions: Structurelle, Comportementale, Mixte


Exemples
Points à retenir
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 2
Introduction

VHDL – VHSIC Hardware Description Language
 VHSIC – Very High Speed Integrated Circuit

Origine: développé pour le Département de
américaine (DoD)
 Initialement pour la modélisation
la défense
 Aujourd’hui: « modélisation » ET « synthèse »
•
Seul un sous-ensemble du VHDL est synthétisable !!!

Normes :

VHDL-87, VHDL-93, VHDL 1076-2000, VHDL 1076-2006, VHDL 1076-2008
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 3
Avantages
du HDL

Augmentation de la productivité


Réutilisation
Indépendant de la technologie
•
•
•
GAL, CPLD, FPGA, etc.
Xilinx, Altera, Cypress, Actel, Lattice Semiconducteur, etc. Spartan3E, Virtex5, Kintex7, StratixV, CycloneV, etc.

Gestion de la complexité
 Meilleur suivi des modifications grâce aux outils de gestion de fichiers
 Augmentation de la qualité des designs
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 4: modèle VHDL d’un circuit combinatoire simple
Librairie: définition de types, fonctions, etc.
Entité: interface avec le monde extérieur
  Définit les ports, leur type et leur direction
Architecture: partie déclarative et corps
  Définit le comportement du module
Principe de la concurrence
  L’ordre est sans importance dans le corps de l’architecture.
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; entity add3bits is port ( Cin : in std_logic; X : in std_logic; Y : in std_logic; Cout : out std_logic; S : out std_logic ); end add3bits; architecture flotDeDonnees of add3bits is signal T1 : std_logic; signal T2 : std_logic; signal T3 : std_logic; begin S <= T1 xor Cin; Cout <= T3 or T2; T1 <= X xor Y; T2 <= X and Y; T3 <= Cin and T1; end flotDeDonnees;

## Slide 5
Flot
de
design
Routage
Simulation/ Vérification fonctionnelle
Simulation/ Vérification temporelle
Synthèse
Placement &
Codage
Compilation
Conception
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 6
Caractéristiques du VHDL

Le VHDL est un langage de DESCRIPTION MATÉRIELLE
qui permet:

De modéliser un environnement pour des fins de simulation

De synthétiser un circuit logique dans le but de programmer les
interconnections d’un composant programmable afin d’utiliser ses
ressources matérielles.


PENSEZ DIFFÉREMMENT !!!!
POUR CONCEVOIR AUTREMENT !!!!
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 7
Caractéristiques du VHDL

Logiciel:

Algorithmes
•
•
CPU
•
Exécution séquentielle (très instinctif car méthode usuelle!!!)
Utilisation de ressources matérielles limités
tout usage = référence à battre
RISC, CISC, DPS, etc.


Matériel:

Algorithmes
•
•
•
Exécution parallèle (plus difficile à imaginer car nouveau!!!)
Architecture dédié
Ressources matérielles illimitées (théoriquement!)

Coût, Dimension, Consommation, Performance
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 8
Caractéristiques du VHDL

Pas “case sensitive” : pas de différence entre les majuscules et les minuscules
Les identifications doivent débuter par une lettre (et non un chiffre)


Les instructions se terminent par :
;

Les commentaires sont précédés par : --


Les assignations pour les signaux utilisent le symbole : <=
Les assignations de variables et valeur par défaut utilisent le symbole
La valeur d’un bus s’écrit entre guillemet : “…”
:
:=


La valeur d’un bit s’écrit entre apostrophe :
‘…’

Les signaux possèdent une assignation de type « time value »

(ils possèdent une valeur en tout temps)

Les variables n’ont pas de signification physique dans un circuit.
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 9
Éléments structurels de base du VHDL

Design modulaire hiérarchique


Entité : définit les interfaces externes (nom des ports d’entrées et
de sorties)
Architecture: définit le comportement
entité A (niveau hiérarchique supérieur)
architecture A
entité B entité C entité B
entité B entité C
architecture B architecture C
entité D entité D entité E
entité D entité E
architecture D architecture E
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 10
Éléments structurels de base du VHDL

Structure recommandée d’une description en VHDL
Fichier_x.vhd
Fichier_1.vhd
déclarations des PKG et LIB
entity
Description de l’interface
architecture
Déclarations & Définitions
Description de la fonctionnalité
configuration
Connection
(entity<-->architecture)
Fichier_pkg/lib_x.vhd
Fichier_pkg/lib_1.vhd
Package/Lib
Déclarations
& Définitions
Constants LUT Components Functions
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 11
Éléments structurels: Entity

Entité (Entity)

L’entité possède un nom qui lui est assigné
déclaration
lors de sa

Définit tous les ports d’un module en spécifiant
•
•
•
Nom
Mode : (in, out, buffer, inout)
Type: (selon les libraries, bit, std_logig, std_ulogic, signes, unsigned, etc.)
nom_entity.vhd
entrée
sortie
clk
Nom du fichier
4
entrée-sortie
c
Nom entity
a_n = d
b e
3
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 12
Éléments structurels : Entity

Mode


Défini le sens des ports de l’entité
4 modes possibles
•
•
in : défini une entrée
out : défini une sortie
–
sa valeur ne peut pas être lue à l’intérieur de l’architecture;
•
buffer : défini une sortie
–
sa valeur peut être lue à l’intérieur de l’architecture de l’entité (dans un
seul process). NON RECOMMANDÉ
•
inout : défini un port comme une entrée et une sortie
–
ce mode doit être utilisé uniquement que pour les entrées et sorties à
trois états (tri-state) de l’entité top-level.
INFO:Xst:1739 - HDL ADVISOR - "C:/data/ecole/test_VHDL/new_lib/newlib/top_lev.vhd" line 43: declaration of a buffer port
will make it difficult for you to validate this design by simulation. It is preferable to declare it as output.
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 13
Éléments structurels : Entity
 Type


Défini la nature des ports de l’entité
Plusieurs possibilités:
•
•
Bit : valeurs logiques 0 ou 1
Std_logic, std_ulogic:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9 états logiques
U: non initialisé ou non défini (unitialized)
X: inconnue (unknown)
0: niveau logique bas (inactif)
1: niveau logique haut (actif)
Z: haute impedance (Hi-Z, high impedance)
W: weak unknown
L: weak logical 0, similaire à une pull-down logique
H: weak logical 1, similaire è une pull-up logique
-: don’t care

Regroupement avec _vector (bit_vector, std_logic_vector)
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 14
Éléments structurels : Entity
 Type (suite)

Représentation des nombres
•
Binaire:
–
‘1’, ‘X’, “1100”, “100X00WLHZ”, etc.
•
Hexadécimale:
–
X“FE”, X“10”, X“A”, etc.
•
Octal:
–
O“70”, O“102”, O“6”, etc.
•
Décimale:
–
4, 16, 25, etc.
•
Positif / Négatif : voir les libraries
–
–
Attention!! Restons près du matériel
Nombre négatif en complément à 2 pour le type signed
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 15
Éléments structurels : Entity
 Type (suite)

Le
•
•
type permet également de définir
Boolean: Vrai ou Faux
des variables
Integer : Valeur entière (utile comme valeur statique)
-231
+231
–
–
Entre
+1 et
+1
Représentation en base 10 (habituellement)
»
»
»
Binaire: 2#....#
Octal: 8#....# Hexa: 16#...#
•
•
•
Real: Valeur point flottant
Character : caractère ASCII
Physical type: représentation de valeur physique
–
Temps: Utile pour les tests bench
»
»
Fs, ps, ns, us, sec, min, hr
Signal_A <= … after 2 ns; (attention à l’espace entre la valeur et l’unité)
–
Longueur, Tension, etc.
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 16
Éléments structurels : Entity
 Type (suite)

Définir de nouveaux types
•
enumeration:
–
–
définit un nouveau type en spécifiant la liste des valeurs possible
Utile pour les MSA
»
Type T_enum_name is (val1, val2, …);
»
»
Type T_msa is (a, b, c, d);
Signal etat_p, etat_s : T_msa;
•
Tableau:
type nom_type is array (debut to fin) of type_element;
type nom_type is array (fin downto debut) of type_element;
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 17
Éléments structurels : Entity
 Type (suite)

Définir de nouveaux types
•
Subtype:
–
–
Ajoute une contrainte à un type déjà défini
Il est recommandé de toujours contrainte un integer
»
Signal addr_s is integer range 0 to 255;
»
»
Subtype ST_addr_val is integer range 0 to 255;
Signal addr_s : ST_addr_val;
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 18
Éléments structurels : Entity

Syntaxe de déclaration d’une entité
entity nom_entity is
generic (
nom_generic : type := valeur par défault;
...
nom_generic : type := valeur par défault
);
port (
nom_signal, nom_signal : mode type_signal;
nom_signal : mode type_signal;
...
nom_signal : mode type_signal
);
end nom_entity;
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 19
Éléments structurels
: Entity
nom_entity.vhd

Exemple
entrée
sortie
clk
Nom du fichier
entity nom_entity is
generic (
4
ntrée-sortie
gen_WIDTH : integer := 4; --utilisation facultative, valeur par défaut facultative
) ; -- permet de définir une interface plus générique port (
clk :
a_n :
b : c : d : e :
in
in
in
bufferout inout
bit;
std_logic;
std_logic_vector(gen_WIDTH-1 downto 0);
bit;
std_logic_vector(2 downto 0);
std_logic --pas de ; pour le dernier port de l’interface
); -- le ; se trouve après la fermeture de la parenthèse
end nom_entity;
c
Nom entity
a_n = d
b e
3
e
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 20
Éléments structurels : Architecture

Architecture



Est associé à une seule entité
Décrit le comportement ou la structure
Spécifie la relation entre les entrées et les sorties
de
l’entités
S: structurel
– description des interconnexions
(Pourrait être B/S)
B: behavioural (comportemental)
– description du comportement
Top Level
B/S: mixte
B
B
B
B
B
S
B/S
S
B
S
S
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 21
Éléments structurels : Architecture

La Syntaxe de description d’une architecture
architecture nom_architecture of nom_entite is
-- declarations
begin
--description de l’architecture ici
end nom_architecture;
09-11-2016
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 22
Éléments structurels : Architecture

Déclaration

Section servant à déninir:
•
Des types:
type T_nom is (val1, val2);
type T_nom_tableau is array (0 to 255) of std_logic_vector (3 downto 0);
•
Des constantes:
constant NOM_CONST :
std_logic
:=1;
constant LUT_NOM_CONST :
T_nom_tableau :=
(“1011”, “1111”, “0001”,…, “0101”);
•
Des signaux:
signal
nom_signal :
std_logic
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 23
Éléments structurels : Architecture

Déclaration

Section servant à déninir:
•
Des composants:
component nom_component is
port
(
--Definition des ports…
);
end component;
•
•
Des variables (non recommandé)
Des fonctions
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 24
Éléments structurels : Architecture

Description d’une architecture


Une description en VHDL doit être considérée dans son ensemble
Il ne s’agit pas d’exécution, mais plutôt d’évaluation

Description structurelle
•
Description de la structure d’assemblage des différents composants

Description comportementale
•
Description du comportement
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 25
Éléments structurels : Architecture

Description structurelle
nom_instance: nom_composant
port map(
signal1,
signal2,
...,
signaln);
nom_instance: nom_composant
port map(
port1=>signal1,
...,
portn=>signaln
);
component nom_composant is
port (nom_signal, nom_signal : mode type_signal;
nom_signal : mode type_signal;
...
nom_signal : mode type_signal
);
end component;
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 26
Éléments structurels : Architecture

Description structurelle (exemple)
MUX
4 à 1
A
MUX
2 à 1 S1
4
MUX
2 à 1
Y
B
C
MUX
2 à 1
S2
D
Sel(0)
Sel(1)
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 27
Éléments structurels : Architecture

Description structurelle
(exemple)
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
MUX
4
entity mux41 is
port (A,B,C,D:
in std_logic;
in std_logic_vector(1
out std_logic
S
Y
);
end mux41;
:
:
downto 0);
architecture
struct of mux41 is
-- signaux internes
signal S1,S2: std_logic;
-- declaration du ou des composants
component mux21 is
port (Entree1,Entree2, Sel: in std_logic;
Sortie
);
end component;
: out std_logic
begin
-- instantiation
Mux1:
mux21
port
map
(Entree1 => A, Entree2 => B,
Sel => S(0), Sortie => S1); (Entree1 => C, Entree2 => D,
Mux2:
mux21
port
map
Sel => S(0), Sortie =>
(Entree1 => S1, Entree2
Sel => S(1), Sortie =>
S2);
=> S2, Y);
Mux3:
mux21
port
map
end struct;
A
MUX
2 à 1 S1
4
MUX
2 à 1
à 1
Y
B
C
MUX
2 à 1
S2
D
S(0)
S(1)
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 28
Éléments structurels : Architecture

Description
comportementale
Description comportementale
Process
Conditionnel
latch
loop
CASE
Registre
Conditionnel
IF
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 29
Éléments structurels : Architecture

Description
conditionnelle
du
flux
de
données
 Choix mutuellement exclusifs, mais qui ensemble, forment toutes les possibilités
with expression select
nom_signal <= valeur_signal when choix,
valeur_signal when choix,
...
valeur_signal when others;
nom_signal <= expression when expression_booleenne else
expression when expression_booleenne else
...
expression when expression_booleenne else
expression;
nom_signal <= expression;
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 30
Éléments structurels : Architecture

Description cond. du flux de
données
(exemple)
Entree1
Sel
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux21 is
port (Entree1,Entree2,Sel:
Sortie
in std_logic;
Sortie
);
end mux21;
:
out
std_logic
Entree2
--
signaux
internes
begin
-- signaux
internes
D
-- signaux
internes
begin
Stemp2_s <= '1' when Sel='1' and Entree2='1'
else
'0';
end dataflow;
architecture dataflow of mux21 is A
begin
Sortie <= (not Sel and Entree1) or (Sel and Entree2);
end dataflow;
architecture dataflow of mux21 is B
signal S1_s,S2_s,S3_s: std_logic;
S1_s <= not Sel;
S2_s <= S1_s and Entree1; S3_s <= Sel and Entree2; Sortie <= S2_s or S3_s;
end dataflow;
architecture dataflow of mux21 is C
signal entrees_s: std_logic_vector(2
downto 0);
begin
entrees_s <= Sel & Entree1 & Entree2;
with entrees_s select
Sortie <= '1' when "010"|"011",
'1' when "101"|"111",
'0' when others;
end dataflow;
architecture dataflow of mux21 is
signal Stemp1_s,Stemp2_s: std_logic;
Stemp1_s <= '1' when Sel='0' and Entree1='1' else '0';
Sortie <= '1' when Stemp1_s='1' or Stemp2_s='1' else '0';
S2 S3
S1
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 31
Éléments structurels : Architecture

Description
par
processus
(process)
Entrées qui influencent directement
les sorties
Évaluation séquentielle afin de
trouver la nouvelle valeur des sorties en fonction des entrées
nom_process :process (Liste de sensibilité)
begin
--code ici
end process nom_process;
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 32
Éléments structurels
: Architecture
(exemple)

Processus
conditionnel
a
b
z
nom_process : process (a,b) -- (liste de sensibilité)
begin
z <= a and b;
end process;
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 33
Éléments structurels
:
Architecture

Processus
IF
OPÉRATEURS RELATIONNELS:






=
/=
<
<=
>
>=
égal
différent plus petit
plus petit ou égal plus grand
plus grand ou égal
if expression_booleenne then declaration_sequentielle
elsif expression_booleenne then declaration_sequentielle
...
elsif expression_booleenne then declaration_sequentielle
else declaration_séquentielle
end if;
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 34
Éléments structurels : Architecture

Processus
IF
(exemple)
Entree1
Sel
a
b
Sortie
z
Entree2
nom_process : process (a,b) -- (liste de sensibilité)
begin
if a=’1’ and b=’1’ then
z <= ‘1’;
else
z <= ‘0’;
end if;
end process;
process (Entree1,Entree2,Sel)
begin
if (Sel =
Sortie
else
Sortie
end if;
end process;
'0') then
<= Entree1;
<= Entree2;
S2 S3
S1
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 35
Éléments structurels : Architecture

Processus CASE
case expression is
when choix =>
declarations_sequentielles;
...
when choix =>
declarations_sequentielles;
when others =>
declaration_sequentielles;
end case;
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET

## Slide 36
Éléments structurels : Architecture

Processus
CASE (exemple)
a
b
z
nom_process : process (a,b) -- (liste de sensibilité)
begin
case a=’1’ is
when ‘1’=>
z <= b;
when other =>
z <= ‘0’;
end case;
end process;
Université-Setif Electronique des systèmes embarqués Dr Lahcene ZIET
16-11-2016