## Slide 1
Photométrie d’absorption atomique
1ereannée Biochimie appliquée
Faculté des Sciences de la Nature
et de Vie et Sciences de la Terre et de l’Univers
Université de Ghardaïa
Présenté par Mme: HAMID OUDJANA

## Slide 2: 1-Principe :
La spectroscopie d’absorption atomique est une méthode d’analyse élémentaire qui utilise la propriété des atomes d’être excités par l’apport d’une énergie extérieure sous forme d’un rayonnement électromagnétique (photons) de fréquence bien définie.
L’absorption d’un photon de fréquence ν par un atome donné n’est possible que si la différence d’énergie entre le niveau initial E0 et le niveau En après absorption, correspond à une transition entre deux niveaux énergétiques de cet atome soit :
(En-E0) = hν
h : la constante de Planck( h=6,63.10-34 j.s ).
ν: la fréquence (Hrz).

## Slide 3
Pour déterminer individuellement un élément en présence des autres, on utilise une source lumineuse spécifique et on sélectionne la longueur d’onde. La vapeur atomique nécessaire aux mesures d’absorption est obtenue en apportant à l’échantillon une énergie thermique suffisante pour dissocier les composés chimiques en atomes libres.

## Slide 4: Une source thermique donc excitation par la flamme!!!!!
Si des atomes se trouvent dans une température élevée, l’énergie thermique, proportionnelle à la température absolue T, peut les exciter et leur donner l’énergie d’un niveau plus élevé; dans cet état ils ne peuvent plus absorber le rayonnement!!!!

## Slide 5
Selon la relation de Boltzmann: le nombre d’atomes N, à température élevée T (dans une flamme), se répartit en :
N° atomes dans l’état fondamental,
N1 atomes dans l’état excité.
N1=N°e-∆E/kT
Expérimentalement on remarque que, même pour une température élevée, le rapport du nombre d’atomes excités au nombre d’atomes dans l‘état fondamental, est très faible.
Exp: le rapport N1/N° a une température T=3000K est:
Na (λ=589nm):5,9.10-4
Ca (λ=423nm): 3,7.10-5
Zn (λ=214nm):5,6.10-10
Donc le phénomène d’absorption atomique des rayons électromagnétiques peut avoir lieu, et la sensibilité de l’absorption atomique est plus grande que l’émission atomique.

## Slide 6: 2/Analyse quantitative
L’absorption de la lumière est caractérisée par le terme <absorbance >A, liée à la concentration par une relation linéaire selon la loi de Beer-Lambert :
A=ε.l.c
Ε : coefficient d’absorption, constante qui est caractéristique des espèces absorbantes.
l : la longueur du trajet lumineux intercepté par le milieu absorbant (la flamme)
c : la concentration des atomes absorbants dans la flamme
Remarque : pour obtenir une détermination précise de la concentration d’un échantillon dont la mesure d’absorbance se situe sur la partie courbe de l’étalonnage, il est nécessaire de le diluer jusqu'à ce que sa mesure d’absorbance ce situe dans la partie linéaire.

## Slide 7: 3-Appareillage
Un spectromètre d’absorption atomique comprend de façon classique :
a)Un générateur de photons : un atome ne peut absorber que les radiations qu’il est capable d’émettre donc le plus facile est d’utiliser une source lumineuse à spectre d’émission de l’élément à doser lui même.
Le plus souvent une lampe à cathode creuse est utilisée, elle est munie d’un tube contenant un gaz de remplissage (gaz rare : argon ou néon), une anode, généralement constituée d’un fil de tungstène et une cathode creuse contenant l’élément dont on veut utiliser le spectre d’émission.

## Slide 8
Lampe à cathode creuse
La différence de potentiel entre anode et cathode étant de quelques centaines de volts, un phénomène d’ionisation se produit à l’intérieur.
Les ions, accélérés par le champ électriques viennent frapper la cathode, ils ont alors acquis une énergie cinétique suffisante pour arracher des atomes métalliques à la cathode et les exciter, ces atomes excités émettent alors un spectre caractéristique de la cathode et du gaz de remplissage.
Cathode creuse
(-) contenant l’élement à désexcité
Anode (+)
Gaz de remplissage (argon ou néon)

## Slide 9
Lampe à cathode creuse

## Slide 10
b) une source d’atomisation ou générateur d’atomes :
Il est nécessaire que les gaz ou les vapeurs qui vont absorber le faisceau lumineux soient à l’état atomique, les dispositifs d’atomisation les plus utilisés sont la flamme et le four en graphite.
Atomisation dans la flamme :
La solution de l’échantillon est aspiré par un nébuliseur et vaporisée sous forme d’aérosol dans une chambre de pré mélange ou elle est mélangée aux gaz combustible et oxydant. Ce mélange est transporté dans la tète du bruleur ou se produisent la combustion et l’atomisation de l’échantillon.

## Slide 11
Spectrophotomètre d’absorption atomique

## Slide 12
4/Application :
L’absorption atomique présente une haute sensibilité, grande spécificité, rapidité, faible quantité de substance nécessaire (1 mL de la solution peut suffire) et facilité de préparation des solutions étalons. Elle est utilisée dans :
-le dosage du Ca, Sr, Zn dans les os.
-l’analyse des éléments traces pour identification des pierres.
-l’analyse des eaux.
-l’analyse des aliments et boissons.
-l’analyse des tissus végétaux et animaux, des liquides biologiques.