## Slide 1: Faculté des Sciences de la Nature et de Vie et Sciences de la Terre et de l’Univers
Master biochimie appliquée
Université de Ghardaïa
Présenté par Mme: HAMID OUDJANA
Résonance magnétique nucléaire (RMN)

## Slide 2
La spectrométrie de résonance magnétique nucléaire constitue une forme de spectrométrie d’absorption comme UV, IR et visible.
Les interactions entre la matière et les radiations électromagnétique concerne le noyau de certains atomes présents dans la molécule (d’où le qualificatif nucléaire), et le phénomène observé se produit dans le domaine des radiations électromagnétiques dans la région des fréquences radio (fréquence de l’ordre 107 à 108 hertz)
Les fréquences auxquelles se produits l’absorption sont fonction de la structure de l’échantillon et sont liés à la présence de certains noyaux dans la molécule.

## Slide 3: Certains noyaux atomiques possédent un spin comme les éléctrons; c’est une grandeur vectorielle associée à la rotation des noyaux sur eux-mêmes, un noyau possédant un spin non nul se comporte magnétiquement comme un aimant. Donc placé dans un champ magnétique, il peut y prendre deux orientations: parallèle au champ et de même sens. Parallèle au champ mais de sens opposé (orientation antiparallèle)

## Slide 4
Comme résultat de cette rotation, les noyaux chargés possèdent un moment magnétique et tendent à prendre une orientation dans un champ magnétique externe.
μ=γ.S1
μ: le moment magnétique(J. T-1). (avec T: Tesla unité de mesure de champ magnétique=1Kg⋅s-2⋅A-1 )
γ:la constante gyromagnétique (spécifique au noyau de chaque élément ).
S: l’impultion circulaire ou spin(J.s).
Ainsi l’absorption d’un photon peut provoquer une transition, du niveau inférieur au niveau supérieur . Celle-ci est possible si l’intensité H (ou B°) du champ magnétique et la fréquence ν du rayonnement électromagnétique satisfont à la relation:
ν= γ H/2π (Relation de Larmor)
Lorsque cette relation est applicable les noyaux entrent en résonance.

## Slide 5
Pour le proton (noyau d’hydrogéne ) dans un champ magnétique de 14000 gausse 1G=10-4T), la résonance est provoquée par un rayonnement dont la fréquence est d’environ 60 mégahertz (1 MHZ=106 HZ ou 106 vibration par seconde à des longueurs d’onde d’environ 5m).

## Slide 6: Appareillage
Un spectromètre de résonance magnétique nucléaire contient les parties suivantes:
Un aimant: qui doit fournir un champ magnétique B uniforme et stable.
Générateur de radio fréquence.
Un récepteur de radio fréquences et analyseur.
L’échantillon est placé dans l’entrefer entouré d’une bobine au moyen de laquelle il est soumis à un rayonnement électromagnétique.
L’absorption des radiations correspondant à la résonance est détectée par un récepteur, amplifiée et enregistrée.

## Slide 7
Tube contenant l’échantillon
Spectromètre de RMN

## Slide 8: Spectre RMN
h1
h2
h1
Courbe d’intégration

## Slide 9: Notions de base pour l’analyse spectrale
Blindage et déblindage
Déplacement chimique
Protons équivalents
Protons voisins
La courbe d’intégration

## Slide 10: Blindage des molécules
Le proton d’un atome d’hydrogène possède des électrons dans son environnement proche : ceux de la liaison dans laquelle il est impliqué, mais aussi ceux des atomes voisins. Ces électrons ont pour effet, par leur mouvement, de diminuer l’effet du champ magnétique ressenti par le proton : c’est l’effet d’écran ou blindage.

## Slide 11: Le déplacement chimique
Les spectres ne sont pas gradués en fonction de la fréquence de résonance car la fréquence de résonance de chaque proton dépend du champ magnétique appliqué qui dépend de l'appareil utilisé. Pour avoir des spectres universels, il faut une grandeur qui ne dépend pas du champ magnétique. Cette grandeur est le déplacement chimique.

## Slide 12
Le déplacement chimique, noté δ , est la grandeur en abscisse du spectre RMN. Il s'exprime usuellement en partie par million notée ppm.
δ=106( ν- ν°)/ ν
ν° est la fréquence de référence d’un tétraméthylsilane (TMS), cette substance très blindée est ajoutée à la substance à analyser.
TMS

## Slide 14: Protons équivalents
Dans une molécule, les noyaux des atomes d'hydrogène sont équivalents s'ils ont le même environnement chimique.
Des protons équivalents sont représentés par le même signal sur le spectre. Par conséquent le nombre de signaux dans un spectre de RMN est égal au nombre de groupes de protons équivalents dans la molécule étudiée.

## Slide 15
Règle: En première approximation, on pourra considérer que des atomes d’hydrogène sont équivalents si:
Ils sont liés à un même atome de carbone engagé uniquement dans des liaisons simples.
Ils sont liés à des atomes différents mais il existe entre eux une relation de symétrie simple.

## Slide 16
Exp 1: Propane CH3-CH2-CH3
CH2
CH3

## Slide 17
Exp2: méthoxyméthane CH3-O-CH3 (1 seul signal)

## Slide 18
Exp3 : pentan-3-one CH3-CH2-CO-CH2-CH3 (2 signaux)

## Slide 19: Notion des protéines voisins
Un groupe de protons équivalents (a) ayant pour voisins n protons (b) non équivalents à (a) présente un signal de résonance sous forme d’un multiplet de (n+1) pics.

## Slide 21: La courbe d’intégration
L'aire sous la courbe d'un signal de RMN est proportionnelle au nombre de protons responsables de ce signal. La courbe d'intégration du spectre est constituée de paliers.
La hauteur de chaque saut vertical de la courbe d'intégration est proportionnelle au nombre de protons équivalents responsables du signal correspondant.
On peut ensuite retrouver le nombre de protons associés à chaque signal en analysant la structure de la molécule.