## Slide 1: Chap3. Le niveau liaison
Introduction
Le protocole de liaison de données supervise et définit un ensemble de règles pour assurer la fiabilité des échanges sur une liaison de données.
Protocole: ensemble de règles et de formats de données à respecter pour échanger des données dans de bonnes conditions entre deux équipements ou programmes.
Un protocole de liaison de données a pour objet de rendre fiable le circuit de données.

## Slide 2: Notion de trame
Le niveau trame fournit les fonctions nécessaires pour transporter un bloc d’informations appelé trame d’un noeud de transfert vers un autre nœud de transfert.
La fonction de base concerne la reconnaissance du début et de la fin du bloc d’information, de sorte à le transmettre sur un support physique et capté correctement par le récepteur.
Ex: Sur un réseau de type SONET, une trame peut avoir la structure suivante.

## Slide 3: Notion de trame
Début trame | @ destination | @ source | Type | Données | Fin trame | Parité | refus
10 bits | 8 bits | 8 bits | 24 bits | 0 - 2044 octets | 9 bits | 1 bit | 1bit

## Slide 4: Gestion des erreurs
La couche liaison doit permettre de corriger les erreurs produites sur le support physique. Deux possibilités existent :
- soit envoyer de l’information en redondance pour permettre dans un même temps de détecter et de corriger les erreurs,
- soit utiliser uniquement un code détecteur d’erreurs pour répéter les trames erronées et demander leur retransmission.
L’émetteur formate les trames avec des champs de supervision, d’adresse, de données et de détection d’erreurs, puis il les transmet en en conservant une copie.
Le récepteur émet des acquittements positifs ou négatifs. A chaque acquittement positif, le bloc de données correspondant est détruit et à chaque acquittement négatif, la trame qui n’as pas été correctement reçue est retransmise.

## Slide 5: Différents types de politique d’acquittement et de retransmission
les acquittements sont envoyés à chaque trame reçue
les acquittements sont accumulés pour être envoyés tous ensemble
les acquittements sont envoyés dans les trames transmises dans le sens inverse
seule la trame erronée est retransmise
toutes les trames, à partir de la trame erronée sont retransmises.

## Slide 6: ELEMENTS DE CORRECTION D’ERREURS
Supposons que l’information puisse être décomposée en caractères. Il suffit, par exemple, de découper les données 8 bits par 8 bits et de supposer qu’un caractère comporte 8 bits.
Il faut être capable de distinguer les différents caractères émis, même lorsque ceux-ci ont un bit erroné. Soit un alphabet composé de quatre caractères :
0 0
0 1
1 0
1 1

## Slide 7
Il est clair, que si une erreur se produit, un caractère est transformé en un autre caractère et qu’une telle erreur ne peut pas être détectée.
Il faut donc rajouter de l’information pour que les caractères soient très différents les uns des autres. Par exemple nous pouvons remplacer les quatre caractères de base par 4 nouveaux caractères :
0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 0
1 1 1 1 0 0 1

## Slide 8: Cas d’erreur sur 1 bit
Ainsi si une erreur se produit sur un bit, on compare la donnée transmise avec les 4 caractères ci dessus et décider que le bon caractère est le plus ressemblant. Supposons que le récepteur reçoive la valeur 0 0 1 0 0 on voit bien que le caractère qui devrait être reçu est 0 0 0 0 0.
Il est bien évident que si deux erreurs glissent sur le même caractère, il sera impossible de récupérer la valeur exacte : ce sont les erreurs résiduelles qui subsisteront après la correction.

## Slide 9: Formalisme de la méthode
Soit d(x,y), la distance entre les deux caractères x et y définie par
D(x,y) =  (xi – yi) mod 2 ou
N est le nombre de bits du caractère
xi, yi sont les valeurs des N bits ( i = 1…..N).
La distance de Hamming est définie par Dh = inf D(x,y)
où la borne inférieure s’applique à l’ensemble des caractères de l’alphabet

## Slide 10
Dans le premier exemple la distance de Haming est de 1, dans le nouvel alphabet par contre elle est de 3 (Dh.=3)
Pour pouvoir détecter et corriger une seule erreur, il faut que les différents caractères, satifassent Dh = 3, pour que la distance entre le caractère erroné et le caractère exact soit de 1.
On déduit le caractère supposé exact en recherchant le caractère dont la distance est de 1 par rapport au caractère erroné.

## Slide 11
Pour pouvoir détecter et corriger une seule erreur, il faut que les différents caractères, satifassent Dh = 3, pour que la distance entre le caractère erroné et le caractère exact soit de 1.
On déduit le caractère supposé exact en recherchant le caractère dont la distance est de 1 par rapport au caractère erroné.
On remarque que, si la distance de Hamming est de 2 pour un alphabet, on ne pourra pas décider du caractère le plus proche.

## Slide 12
Si l’on veut corriger deux erreurs simultanées, il est nécessaire d’avoir une distance de Hamming égale à 5. En reprenant l’exemple précédent on peut remplacer les quatre caractères par:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 Avec cet alphabet Dh = 5
1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 0 0 1 1 1 0

## Slide 13
Si par exemple , le caractère 1 0 0 0 1 0 1 0 est reçu, on en déduit que:
le caractère émis est : 1 1 0 0 1 1 1 0 parce que :
D(1 0 0 0 1 0 1 0, 1 1 0 0 1 1 1 0) = 2 et que
D(1 0 0 0 1 0 1 0, x) > 2 si x  1 1 0 0 1 1 1 0.

## Slide 14: Remarque :
Les exemples traités donnent l’impression que l’on rajoute beaucoup d’informations pour chaque caractère.
Cela est vrai lorsque on a alphabet comprenant peu de caractères, pour un alphabet ayant beaucoup de caractères, le nombre d’informations à rajouter est bien inférieur.

## Slide 15: Les éléments de détection d’erreurs
Il existe plusieurs méthodes de détection d’erreurs:
- les bits de parité, que l’on peut déterminer à partir d’un caractère (souvent on prend un octet) composé soit de bits successifs, soit des bits que l’on détermine de façon spécifique. Le bit de parité est un bit supplémentaire ajouté au caractère positionné, de façon que la somme des éléments binaires modulo n soit égale à 0 (ou à1).
Cette solution est peu performante, car il faut ajouter un bit de parité tous les 8 bits. Si le caractère est codé sur 8 bits alors on ne pourra pas détecter deux erreurs sur le même octet.

## Slide 16: Algorithme : polynôme générateur
- Supposons que les deux extrémités d’une liaison possèdent en commun un polynôme de degré 16, par exemple x16 + x8 + x7 + 1 , appelé polynôme générateur.
A partir de de la trame notée ai, i= 0…..m-1 où m est le nombre de bits formant la trame, on constitue un polynôme de degré m-& P(x) = a0 + a1 x +………+ am-1 x m-1.
Ce polynôme est divisé par le polynôme générateur de degré 16.

## Slide 17
Le reste de cette division est d’un degré maximal de 15 et s’écrit sous la forme suivante :
R(x) = r0 + r1 x + ………+ r15 x 15.
Les valeurs binaires r 0, r 1,……., r 15 sont placées dans la trame, dans la zone de détection d’erreurs.
A l’arrivée, le recepteur effectue le même algorithme que l’emetteur :il définit le polynôme formé par les éléments binaires reçus. ce polynôme est de degré m-1.
Il effectue la division par le polynôme générateur et trouve un reste de degré 15

## Slide 18
Ce reste est comparé à celui figurant dans la zone de contrôle d’erreurs
Si les deux restes sont identiques
alors la transmission est bonne
sinon erreur dans la transmission /* le récepteur redemande la retransmission de la trame erronée */

## Slide 19: Inconvénient :
Si une erreur se glisse dans la zone de détection d’erreurs, on conclura à une erreur, même si la zone de données a été correctement transportée, puisque le reste calculé par le récepteur sera différent de celui transporté dans la trame.

## Slide 20
Cette méthode permet de trouver pratiquement toutes les erreurs qui se sont produites sur le support physique.: L’efficacité de cette méthode dépend de :
longueur de la zône de données à protéger
longueur de la zône de contrôle d’erreurs
polynôme générateur.
Le taux de réussite de cette méthode est estimée à un taux de correction de 999 sur 1000.

## Slide 21
Le taux de réussite de cette méthode est estimée à un taux de correction de 999 sur 1000.
La zone de détection d’erreurs est appelée CRC (Cyclic Redundancy Checks), nom générique de la méthode qui a été décrite