## Slide 1: Université A. Mira-Bejaia Faculté de Technologie Département de Génie Electrique
Réseaux électrique intelligents
(Electric Smart grids)
Présentée par
Dr. Farid Hamoudi
Présentation Cours
Master 2
Réseaux Electrique

## Slide 2
Plan de présentation
Réseaux électriques – Historique;
Contraintes et exigences du réseau électrique modernes
Réseaux électriques intelligents, Quelles motivations ?
Eléments d’un réseau électrique intelligent
Gestion d’un réseau électrique intelligent

## Slide 3
Thomas Edison
Nikola Tesla
George Westinghouse
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Réseaux électriques, Historique
L’histoire d’électricité est ne commença pas par eux, mais ces trois personnes ont contribué probablement plus que tout autre à éclairer nos vies.
Thomas Edison (1847-1931), inventeur autodidacte et homme d’affaire de génie, défenseur acharné du courant continu. Parmi ces centaines d’invention, la lampe à incandescence, le compteur d’énergie à DC.
Nicola Tesla (1856-1943), l’un des plus grand génie scientifique de tous les temps, Tesla invente la machine AC, les systèmes AC polyphasés. Grâce à son génie l’alternatif a gagné la batail des courants.
George Westinghouse (1846-1914), également inventeur et homme d’affaire (chemin de fer et téléphone notamment). Défenseur de l’alternatif, il menait une compétition sans merci avec Edison pour le dominer le marché de l’électricité au USA. Compétition qu’il gagne grâce notamment à Nicola Tesla

## Slide 4
1879: Thomas Edison invente la lampe à incandescence
1881: Premier réseau électrique réel à Godalming, England. Réseau hydroélectrique AC alimentant 07 lampes à arc 240 V Siemens et 34 lampes à incandescence.
1882: Edison Electric Light Company installe la première central électrique à vapeur à Pearl Street, NY. Cette centrale Alimentait 59 clients en DC 110 V d’une capacité de 30 kW mais sur une surface d’environ 3 km carré.
1882 : Première ligne de transport DC, 57 km (Miesbach to Munich, Germany).
1882: Démonstration du premier transformateur de puissance, par Lucien Gaulard et J Dixon Gibbs (London, England), mais avec pas mal de problèmes technique lors de sa mise en pratique pour l’éclairage de 40 km de rail à Turin, Italy en 1884.
1885: George Westinghouse, entrepreneur americain, rachète les droits d’exploitation du transformateur Gaulard Gibbs avec des générateur Siemens. L’ingénieur de Westinghouse, William Stanley apporta des améliorations à ce transformateur pour créer le premier transformateur exploitable en 1886 à Great Barrington, Massachusetts.
1888 : Nicolas Tesla inventa la machine à biphasée induction et synchrone, et démontra par la même occasion les avantage des systèmes AC polyphasés. Westinghouse, en compétition acharnée avec Edison comprit vite la valeur de génie et l’engagea immédiatement.
1889: Première ligne de transport monophasée 4 kV AC, 21 km entre Oregon et Portlan USA.
1891 : Première ligne de transport triphasée 20 kV AC, 176 km entre Lauffen et Frankfurt, Germany.
1890-1900: Guerre des courant (Westinghouse, Edison), mais le premier finit par gagner cette guerre. La Edison General Electric est passée sous contrôle de la rival AC, Thomson-Houston Electric Company pour donner naissance à General Electric. L’alternatif devient ainsi le standard aux USA et dans le reste du monde.
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Réseaux électriques, Historique

## Slide 5
1930: Interconnexion des réseaux.
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Réseaux électriques, Historique
1920s: Les questions de fiabilité et de coût. Introduction de SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)
A partir des années 1970, des convertisseurs à Thyristors sont utilisés pour les convertisseurs
1951: Première ligne HVDC, pm100 kV DC, 100 km entre Kashira et Moscow, USSR. D’autres suiveront : Swenden, 1954, 100 kV, 100 km. USSR, 1964, pm400 kV, 475 kV. USA, 1970, pm400 kV, 1360 km. (Conv Mercure)
1936: Premier réseau HVDC expérimental à Mechanicville, NY USA, mais avec de sérieux problèmes de fiabilité.
1936: Premier réseau HVDC expérimental à Mechanicville, NY USA, mais avec de sérieux problèmes de fiabilité.
1930s: Introduction des calculateurs analogiques (Contrôle d’écoulement de puissance, réglage de fréquence)
1940s: Contrôle à distance des poste, (technique ‘pilote wires’)
1950s: Amélioration des calculateurs analogiques, dispatching économique (ED), contrôle automatique de génération (AGC) d’où système de management énergétique (EMS)
1980s: Introduction des moyens de communication modernes
1960s: Introduction des calculateurs numériques et logiciels dans l’EMS
1970s: Introduction des moyens de communication

## Slide 6
Quelques caractéristiques d’un réseau conventionnel (Réseau actuel)
Ecoulement de puissance à sens unique; du fournisseur au client
Une production fortement centralisée
En dehors des points stratégiques, le réseau est (très) peu communicatif. Souvent l’information arrive par l’intermédiaire du client (panne, coupure)
Un réseau très peu automatisé
La communication entre le fournisseur et le client est presque inexistence (en dehors des facture!)
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Réseaux électriques, Historique

## Slide 7
Efficacité énergétiques
Produit de qualité à moindre coût dans un environnement de plus en plus exigeant!
Contraintes et exigences
Une demande d’énergie de plus en plus grandissante
L’explosion démographique mondiale durant la deuxième moitié du 20ème siècle entraine
de nos jours, une forte demande d’énergie qui nécessite des réseaux de plus en plus vaste.
En Algérie Sonelgaz prévois de construire 34 441 km de ligne de transport qui sera de
60 970 km d’ici 2027. De même, pour le réseau de distribution, 131 557 km et 47 189 postes
sont prévus à cet horizon.
Selon la IEA, la consommation nette (hors export et pertes) a passé de 29,52 TWh en 2005 à
77,45 TWh en 2015.
Défis énergétiques du 21ème siècle
Transition énergétique
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Contraintes et exigences du réseau moderne

## Slide 8
Exigences environnementale
Polluer toujours moins
Favoriser les source renouvelable
Favoriser les productions locales
Evolution des normes
Les normes techniques (qualité de l’énergie), environnementales, sanitaire sont de plus en plus exigeantes, et une transition énergétiques semble inévitable au 21ème siècle.
Diversifier les sources primaires de production
Rationnaliser la consommation des sources non renouvelables
Efficacité énergétique
La sécurité énergétique est une question de sécurité nationale!
Sécurité énergétique
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Contraintes et exigences du réseau moderne

## Slide 9
Avancées technologiques
Les progrès phénoménaux des Technologies d’Information et
de Communication (TIC), permettent une meilleur conduite des réseaux
Recherche de la fiabilité maximale
La recherche d’une fiabilité maximale, impose toujours des architectures de plus en plus sur mais de plus en plus complexe, avec des interconnexion régionales, continentales ou intercontinentales dont la gestion est un vrai casse tête.
(Exemple Réseaux européen sur Fig. ci-dessus)
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Contraintes et exigences du réseau moderne

## Slide 10
Exigences économiques
Les coûts de production et de transport augmentent sans cesse
Les coûts élevés des nouvelles infrastructure pousse à entabiliser les infrastructures existantes (selon l’IEA autours d’1M$/MW.km pour une ligne 230 kV single circuit et près de 2 M$ pour un poste 230 kV)
Les pertes dues à des interruptions d’alimentation se chiffres en millions de $
Les temps d’intervention humaine en cas de pannes durent souvent des heures.
Le rétablissement d’alimentation peut prendre également des heures!
(Exemple: le blackout de 2003 au NE USA, a coûté 6 bn $).
Les pertes de transport et de distribution (notamment aux heures de pointes) se chiffrent
également en million de $/h. Selon EIA, ces pertes représentent 7% de l’énergie produite.
(Smartgrids)
Motivation

## Slide 11
Selon la même agence, moins de 50% arrive à destination (consommateur), si on prend en compte l’ensemble de la chaine. Ce chiffre est encore plus important pour les pays en voie de développement (Algérie par exemple),
Le marché énergétique du 21 siècle sera de plus en plus ouvert où le simple client peut devenir fournisseur! La multiplication des pénétration est ainsi un défi supplémentaire pour la gestion et la conduite du réseau de distribution surtout.
L’interconnexion des réseaux de transport à l’échelle régionale, continentale ou intercontinentale permet l’échange d’énergie comme bien commercial donc la valeur change presque d’heure en heure
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Contraintes et exigences du réseau moderne

## Slide 12
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Contraintes et exigences du réseau moderne
Quelques exemples de données

## Slide 13
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Contraintes et exigences du réseau moderne

## Slide 14
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Contraintes et exigences du réseau moderne

## Slide 15
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Contraintes et exigences du réseau moderne

## Slide 17
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Contraintes et exigences du réseau moderne

## Slide 18
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Contraintes et exigences du réseau moderne

## Slide 19
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Contraintes et exigences du réseau moderne

## Slide 20
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Contraintes et exigences du réseau moderne
Conclusions:
Depuis sa naissance à la fin du 19ème siècle, le réseau électrique n’a cessé de se développé;
Les avancées technologiques de la deuxième moitié du 20ème siècle ont permis une croissance fulgurante du réseau ce qui a posé des questions de fiabilité et d’économie
De nos jours, les automatismes font partie intégrante du réseau, mais beaucoup de travail reste à faire pour apporter la touche intelligente dans la gestion de ces automatismes,
Les nouvelles technologies offrent la possibilité de rendre ces automates de plus en plus intelligents

## Slide 21
C’est quoi un système intelligent
Adaptation et transmission de l’information
Traitement de l’information
Base de règles
Actions
Moyens d’actions
Information
Bibliothèque de connaissances préalables
Données transmises en temps réel
Banque de données
Algorithmes
Techniques d’aide à la décision
Décision
Système physique
Traitement de signal
Transmission par câble
Transmission sans fils
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)

## Slide 22
Caractéristiques d’un système intelligent
Capacité d’apprentissage
Capacité de décision
Capacité d’adaptation dans son environnement
Autonomie
Qualité de l’énergie (Smartgrids)
C’est quoi un système intelligent

## Slide 23
C’est quoi un Smart Grid?
Smart Grid=Réseau+Technologies d’Information et de communication (TIC)
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Un réseau intelligent est une réseau capable d’optimiser l’utilisation des moyens de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie afin d’optimiser en temps réel son coût. Ce défi est réalisé grâce a des moyens avancés de mesures, de communisation, d’analyse et de décision en temps réel.

## Slide 24
C’est quoi un Smart Grid?
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Réseau d’eau intelligent
Réseau électrique intelligent

## Slide 25
C’est quoi un Smart Grid?
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Meilleur conduite grâce à une meilleure information (précise et rapide)
Meilleure fiabilité
Meilleure utilisation des moyens (production, transport, distribution et stockage)
Meilleure gestion des heures de pointes.
Minimisation des erreurs de décision.

## Slide 26
C’est quoi un Smart Grid?
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Réseau électrique conventionnel

## Slide 27
Réseau électrique intelligent
C’est quoi un Smart Grid?
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Communicatif
Stockage

## Slide 28
C’est quoi un Smart Grid?
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
LAN: Local Area Network, (Réseau du domaine local)
HAN: Home Area Network
RTO: Recovery Time Objectives, (Durée admissible d’interruption)
DMS: Data Management System (Système de management des données)
MDMS: Meter Data Management system (Système de management des données de mesures)
SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition, (Supervision, Contrôle et acquisition de données)
EMS: Energy Management System, (Système de management d’énergie)
CIS: Customer Information System (Système d’information du consommateur)
EV: Electric Vehicule, (Véhicule électrique)
AMI: Advanced Metering Infrastucture (Infrastructure de mesure avancée)
DR: Demand Response (Réponse à la demande)
DG: Disributed Generation (Dénération distrubuée)
Terminologies en relation avec les SG

## Slide 30
Communications d’un Smart Grid?
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Communications entre 07 domaines: Production centralisée, Transport, Distribution, Consommation, Fournisseurs, Centre opérationnel

## Slide 31
Outils d’analyse du marché
Marché
Génération centralisée
WAN
Postes LAN
Collecteur DATA
Contrôle postes
Stockage d’énergie
Interface services marché
Système de contrôle centrale
Générateurs
EMS
Bus Ets
RTO/
SCADA
Trans SCADA
Dist SCADA
AMI
DR
DMS
MDMS
DG
FAN
RTO/ISO Ops
EMS
WAMS
Bus Ets
Bus Ets
CIS
Facturation
CIS
Facturation
Fourniture (détail)
Autres
Internet/
e-business
EMS
Equipements
Applications
Stockage
DG
EV
Interface service
AMI
Equipements postes
Internet/
e-business
Internet/
e-business
Equipements Distribution
Trans Ops
Dist Ops
Opérations
Service fourniture
Transport
Distribution
Consommation
Réseau
Chemin de communication
Communication entre domaines d’exploitation

## Slide 32
Un système d'acquisition et de contrôle de données (SCADA) (Supervisory Control And Data Acquisition, sigle : SCADA) est un système de télégestion à grande échelle permettant de traiter en temps réel un grand nombre de télémesure et de contrôler à distance des installations techniques.
SCADA dans un Smart Grid
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Un système SCADA a besoin de:
Contrôleurs,
Moyens de communications,
Base de données,
Moyens logiciels de gestion d'entrées-sorties,
Une interface homme-machine.
En quoi ça consiste ?

## Slide 33
Un système SCADA, est généralement composé des sous-systèmes suivants :
Une interface homme-machine qui présente les données à un opérateur humain et qui lui permet de superviser et commander les processus,
Un système de supervision et contrôle informatique, faisant l'acquisition des données des processus et envoyant des commandes (consignes) aux processus,
Une (ou des unités) terminale distante (RTU) reliant les capteurs: Son rôle consiste à convertir les signaux en flux de données numériques et les envoyer au système de supervision,
Des automates programmables industriels (API) utilisés sur le terrain pour leur flexibilité due à leur capacité d'être configurables,
Une (ou des) infrastructure de communication reliant le système de supervision et contrôle aux éléments terminaux,
divers instruments d'analyse.
Le système SCADA pour le réseau électrique a pour but d’aider dans leurs decisions par des information en temps reel:
Le service dispatching, les opérateurs, le service management, etc.
SCADA dans un Smart Grid?
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)

## Slide 34
Ecoulement bidirectionnel d’information
Unité(s) terminal maitre MTU (Master Terminal Unit) (MTU): Le serveur du système SCADA
Unité(s) terminal distante RTU (remote terminal unit) : Unité d’acquisition de donnée à distance
IEDs (Intelligent electronic device), Equipement électronique intelligent: Capteurs intelligents/Actualisateurs intelligents pour l’acquisition de données et de communication.
HMI (L’interface homme-machine) : Logiciel de visualisation et d’interaction avec le système SCADA
SCADA dans un Smart Grid?
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Elements principaux d’un système SCADA

## Slide 35
Les informations de terrain du système SCADA sont centralisées sur une unité centrale. Celle-ci permet à l'opérateur de commander tout ou partie des actionneurs d'une installation souvent très étendue (usine, réseau de distribution...).
Le contrôle sur le terrain est réalisé par des instruments automatiques de mesure et de commande RTU, API et PLC
SCADA dans un Smart Grid?
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)

## Slide 36
Trois parties remarquables
  Centre de contrôle
  API, PLC, RTU, IED (intelligent electronic devices): sur le terrain
  (Les IED sont des équipement de mesure intelligent, des actualisateurs. Ils sont capables de traiter l’information et la communiquer)
  Réseau de communication
Architecture globale d’un système SCADA
SCADA dans un Smart Grid?
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)

## Slide 37
SCADA dans un Smart Grid
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Composants sur le terrain
Mesure et acquisition des données de mesure à partir des relais ou
Convesion de mesure en signaux numériques
Echange d’information avec le MTU et RTU / avec d’autre stations si nécessaire
Recevoir et excuter les ordre émannant du MTU (ouverture et fermeture de circuit, control de tension, ,,,etc)
RTU, PLC, IED
Mesures, télémseure, relais
SCADA MTU
Consignes
Ports

## Slide 38
Exemple RTU
Lecture des états des relais, donner l’alarme.
Manuel ou contrôle à distance
Eventuellement, regrouper les données à partir des IED
Pas de stockage de données en général
Acquisition de données à partir équipement électriques, e.g. relais, disjoncteurs,,,etc.
Lecture de mesure V, A, MW, MVAR. Possible communication des lectures avec RTU et MTU.
Fonctions de contrôle:
  Disjoncteurs, Régulateur de tension, Réenclenchement aut disj.
Exemple IED
SCADA dans un Smart Grid
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Composants sur le terrain

## Slide 39
Centre de contrôle
Tâche principale: Management du réseau en temps réel
Composé essetiellement de:
Le serveur SCADA: Egalement connu par MTU
HMI pour visualisation et interraction
Stations de programmation
Base de donnée (données et historique des operations)
Serveur de contrôle pour communiquer avec les équipement de contrôle de niveau inferieur
SCADA dans un Smart Grid?
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Les centres de contrôle modernes sont capables de communiquer entre eux (cas des réseaux étendues)

## Slide 40
SCADA dans un Smart Grid
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)
Exemple HMI
Dispositif informatique qui présente les états des processus à l’opérateur humain et lui permet de le contrôler.
Il est relié à la base de données du système SCADA et à des programmes capables de calculer des tendances, sélectionner des données de diagnostic et des informations de gestion telles que les procédures d'entretien prévisionnels, d'informations logistique etc.
Il présentent des informations graphiques aux opérateurs sous une forme synoptique. Ainsi l'opérateur peut voir une représentation schématique de la chaîne de production ou de l'usine qu'il contrôle

## Slide 41
Phone line/leased line, power line carrier
Radio
Cellular network
Satellite
Fibre optic
SCADA dans un Smart Grid
Réseaux électriques intelligents (Smart grids)