## Slide 1: Photométrie des milieux troubles
Faculté des Sciences de la Nature
et de Vie et Sciences de la Terre et de l’Univers
Université de Ghardaïa
Présenté par Mme: HAMID OUDJANA
Master biochimie appliquée

## Slide 2: Un milieu trouble!!
Les solutions colloïdales(un colloïde est la suspension d'une ou plusieurs substances, dispersées régulièrement dans une autre substance, formant un système à deux phases séparées) ou les suspensions de fines particules ont la propriété de diffuser la lumière qu’elles reçoivent.

## Slide 3: Principe de dosage des milieux troubles:
Dans un milieu trouble la lumière est perdue majoritairement par absorption ou diffusion.
L’intensité de la radiation diffusée dépend du nombre de particules en solution, de leur taille, de leur forme, de la valeur relative de leur indice de réfraction et de celui du milieu et enfin de la longueur d’onde de la radiation initiale.

## Slide 4
Principalement deux méthodes permettent d’utiliser le phénomène de turbidité à des fins analytiques:
La néphélométrie et la turbidimétrie.
Diffusion et transmission
de la lumière dans
une suspension.
Lumière incidente I°
(E=h.ν)
Lumière transmise I (E=h.ν)
Lumière incidente I°
(E=h.ν)
Néphélométrie
Turbidimétrie
Lumière diffusée
Turbidimétrie et Néphélométrie

## Slide 5
La turbidimétrie est la mesure de l’intensité de la lumière transmise par le milieu. Elle est mesurée dans l’axe du rayon incident.
Cette technique utilise une longueur d’onde de travail comprise entre 620 et 670 nm,à ces longueurs d’ondes, la taille des particules n’entraine que peu de modification de la longueur d’onde de la lumière transmise.

## Slide 6
La néphélométrie (néphélémétrie ) est basée sur la mesure de l’intensité de la lumière diffusée, habituellement à angle droit de la direction du rayon initial.
Les longueurs d’ondes utilisées varient entre 250 et 350nm.

## Slide 7: La turbidimétrie:
La diminution de l’intensité d’un rayonnement lumineux incident traversant une suspension (diluée) est donnée par une relation du type Beer-Lambert si la taille et la concentration des particules sont faibles:
I°
I
ℓ
I=I°.e-ζ. ℓ.c Do=logI/I°=k. ℓ.c
I: intensité de la lumière incidente.
I°: intensité de la lumière transmise.
ℓ:l’épaisseur du milieu.
ζ: coefficient de turbidité.
K: facteur de proportionnalité =2,303 ζ

## Slide 8: La néphélométrie
Si le nombre de particules dans la suspension est faible, si leur diamètre est inférieur à la longueur d’onde de la lumière incidente λ et si leur indice de réfraction n ne diffère pas trop de celui du milieu n°, l’intensité du rayonnement diffusé est donné par la loi de Rayleigh.
n2-n°2 N V2
ID=KI° .
n2+2n°2 λ4
I°:intensité du rayonnement incident.
V: volume moyen des particules supposées sphériques .
N:le nombre des particules .
K:une constante qui fait intervenir l’angle d’observation.

## Slide 9
N.b: Expérimentalement souvent on note une relation linéaire ID en fonction de la concentration des particules dispersées donc la mesure de la solution inconnue est comparée à celle d’une gamme.

## Slide 10: Appareillage
Les sources lumineuse dans les deux techniques fournissent des faisceaux de longueurs d’onde allant de 340nm à 650nm:
L’arc de mercure.
Lampe de tungstène.
Lampe laser- hélium -néon.
Lampe laser -hélium- cadmium.

## Slide 11
La lumière transmise dans l’axe du faisceau incident, après avoir traversé la cuve contenant l’échantillon, comprend la lumière transmise proprement dite, dont l’axe de rayonnement est parallèle à l’axe du faisceau incident et une partie de la lumière diffusée, qui est déviée et se trouve répartie dans un cône situé autour du faisceau émergent.
Turbidimétrie

## Slide 12: Turbidimètre
Source
lumineuse
Sélecteur de λ
Cuve de mesure
Dispositif d’élimination de la lumière diffusée
Détecteur
Lumière diffusée

## Slide 13: Néphélométrie
Source lumineuse
Filtre
Cuve
Détecteur
Angle d’observation

## Slide 14
La lumière diffusée dans toutes les directions est réfléchie quasiment la totalité de la lumière diffusée vers le détecteur.

## Slide 15: Applications:
Analyse de l’eau (eaux des rivieres, des lacs).
Détermination de nombreux ions:
Dosage des protéines sériques et urinaires: albumine, transferrine,immunoglobulines IgM, IgG,IgA..
Dosage de IgG et Colostrum dans le lait.
Elément | Méthode | Suspensions obtenues | Réactifs
Ag+ | T,N | AgCl | NaCl
Ca+2 | T | CaC2O4 | H2C2O4
Cl- | T,N | AgCl | AgNO3
K+ | T | K2NaCO(NO2) | Na3CO(NO2)